Проект

міністерство з питань

житлово-комунального господарства україни

_________________________________________________________________________________________

# Н А К А З

| 01.06.2010 | м. Київ | № 170 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Норм часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів

Відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» та з метою планування і організації робіт із збирання та перевезення побутових відходів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів, що додаються.

2. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (О.П.Ігнатенко) надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 12.09.1997 №71 «Про затвердження Типових норм часу на роботи з механізованого прибирання та санітарного очищення населених пунктів».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С.Г.Зіміна.

Міністр				                  			О.П. Попов

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 01.06.2010 №170 |

### Норми часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів

1. Норми часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів (далі – Норми часу) носять рекомендаційний характер та призначені для застосування під час надання послуг з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) у населених пунктах з метою планування і організації таких робіт.

2. Терміни, що використовуються у цих Нормах часу, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», постановах Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та  від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

3. У Нормах часу наводяться:

склад робіт із збирання та перевезення побутових відходів, професії робітників, що виконують ці роботи;

технічні характеристики машин і механізмів, що використовуються під час виконання робіт із збирання та перевезення побутових відходів (додаток).

4. Визначення норм часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів провадиться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у порядку, визначеному статтею 86 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП України), незалежно від впровадження та застосування на місцях іншої організації праці,  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  ніж передбачені цими Нормами часу.

Норми часу відповідно до статті 88 КЗпП України рекомендується визначати виходячи з нормальних умов праці, якими для робіт із збирання та перевезення побутових відходів є:

а) справний стан спеціально обладнаних транспортних засобів, які застосовуються під час збирання і  перевезення побутових відходів;

б) належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання робіт із збирання та перевезення побутових відходів, їх вчасне постачання;

в) вчасне постачання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, газу та інших джерел енергозабезпечення;

г) своєчасне забезпечення технічною документацією;

д) здорові та безпечні умови праці.

Враховуючи, що для збирання та перевезення побутових відходів використовують спеціально обладнані транспортні засоби, які різняться за своїми технічними характеристиками (тип базового шасі, об’єм кузову, об’єм і маса побутових відходів, що перевозяться, коефіцієнт ущільнення тощо), виміри норм часу виконують окремо для різних типів спеціально обладнаних транспортних засобів.

5. У цих Нормах часу враховано витрати часу на:

підготовчо-завершальну роботу (отримання завдання щодо виконання робіт, заправлення спеціально обладнаних транспортних засобів пальним і мастильними матеріалами, запуск двигуна, огляд, перевірка технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів, оформлення дорожніх документів, паркування спеціально обладнаних транспортних засобів), що наведена у таблиці 1;

пробіг спеціально обладнаних транспортних засобів від гаражу до місць збирання побутових відходів, від місць збирання побутових відходів до об’єктів поводження з побутовими відходами, а також від об’єктів поводження з побутовими відходами до місць збирання побутових відходів або до гаражу, час та кількість зупинок до повного завантаження побутовими відходами спеціально обладнаних транспортних засобів, що рекомендується визначати за нормами часу на 1 км пробігу згідно таблиці 2;

час, необхідний працюючим для відпочинку, харчування, переодягнення у спецодяг, миття після роботи.

Таблиця 1

| Категорії витрат часу | Відсоток від оперативного часу |
| --- | --- |
|  | Водій автотранспортного засобу, тракторист | Вантажник |
| 1 . Підготовчо-завершальна робота | 4,3 | 2 |
| 2. Відпочинок і особисті потреби | 10 | 11 |

Таблиця 2

| Характеристика вулиць та доріг за типом дорожнього покриття | Середня розрахункова швидкість пробігу, км/год | Норма часу на 1 км пробігу, машино-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Під час роботи за межами населеного пункту |  |  |
| - із вдосконаленим покриттям (асфальтобетонні, цементно-бетонні, брущаті, гудронові, клінкерні) | 42 | 0,0263 |
| - з твердим покриттям (брущаті, щебеневі, гравійні і ґрунтові поліпшені) | 33 | 0,0334 |
| - природні ґрунтові | 25 | 0,0441 |
| Під час роботи у межах населеного пункту |  |  |
| Незалежно від типу дорожнього покриття для спеціального автотранспорту вантажопідйомністю: |  |  |
| - до 7 т (автоцистерни до 6 м3) | 23 | 0,0480 |
| - від 7 т (автоцистерни від 6 м3) | 22 | 0,0501 |
| Під час роботи у межах та за межами населеного пункту |  |  |
| Незалежно від типу дорожнього покриття для: - спеціального автотранспорту, змонтованого на тракторах | 18 | 0,0612 |

Норма часу на переїзд вантажників встановлюється виходячи з норм часу на 1 км пробігу спеціально обладнаних транспортних засобів (таблиця 2).

6. Наведені у цих Нормах часу числові показники (площини, довжини, маси, об’єму тощо) з позначкою «від» і «до» слід приймати включно.

7. Норми часу вказані у людино-годинах на прийнятий вимір обсягів робіт. В механізованих процесах наведені норми часу роботи у машино-годинах.

8.  Організація робіт із збирання та перевезення побутових відходів.

8.1. Збирання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів рекомендується здійснювати за контейнерною та безконтейнерною схемами.

8.2. Збирання за контейнерною схемою рекомендується здійснювати:

твердих відходів – у контейнери об’ємом до 1,1 м3, розміщені на контейнерному майданчику;

твердих, ремонтних і великогабаритних відходів – у великогабаритні контейнери (бункери-накопичувачі) об’ємом 2 м3 і більше.

8.3. Збирання твердих, великогабаритних і ремонтних відходів за безконтейнерною схемою рекомендується здійснювати шляхом їх безпосереднього завантаження у спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення твердих, великогабаритних та ремонтних відходів (далі – сміттєвоз).

8.4. Рідкі відходи, що утворюються у одноквартирних будинках за відсутності централізованого водовідведення, збирають у вигрібних ямах та періодично видаляють спеціально обладнаними транспортними засобами для збирання та перевезення рідких відходів.

8.5. Побутові відходи перевозять за  планово-регулярною або заявочною системами.

9. Механізоване завантаження твердих відходів з контейнерів у кузовні сміттєвози (сміттєвози кузовні з боковим механізованим завантаженням і сміттєвози кузовні із заднім механізованим завантаженням) і розвантаження сміттєвозів на об’єктах поводження з побутовими відходами  (таблиця 3).

Склад роботи:

встановлення сміттєвозу під механізоване завантаження твердих відходів із контейнерів у кузов;

керування спеціальним обладнанням під час завантаження твердих відходів, ущільнення твердих відходів;

переїзд до наступного контейнерного майданчика в межах 1 км;

механізоване розвантаження твердих відходів на об’єктах поводження з побутовими відходами.

Професія: водій автотранспортного засобу, вантажник (вантажники).

Таблиця 3

| Марка машини | Тип базового шасі | Кількість зупинок для повного завантаження сміттєвозу | Норма часу на завантаження одного сміттєвозу, машино-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| КО-413 | ГАЗ-53А | 1 | 1,12 |
| КО-413-3 | ГАЗ-3307 | 2-5 | 1,19 |
| КО-413-4 | ГАЗ-3309 | 6-10 | 1,29 |
| КО-413-5 |  | 11-15 | 1,39 |
| КО-413-6 |  | 16-20 | 1,50 |
| КО-413-7 | ЗІЛ-431412 | 21-25 | 1,60 |
| КО-424 | ЗІЛ-130 | 26-30 | 1,71 |
| КО-415 | КамАЗ-53213 | 1 | 3,25 |
| КО-415А | КамАЗ-53215 | 2-5 | 3,33 |
| КО-426 | КамАЗ-43253 | 6-10 | 3,42 |
| КО-440-5 |  | 11-15 | 3,52 |
|  |  | 16-20 | 3,62 |
|  |  | 21-25 | 3,72 |
|  |  | 26-30 | 3,83 |
|  |  | 31-35 | 3,94 |
|  |  | 36-40 | 4,06 |
|  |  | 41-45 | 4,15 |
|  |  | 46-50 | 4,26 |
| КО-429 | ЗІЛ-133Д4 | 1 | 2,85 |
| КО-435 | ЗІЛ-433362 | 2-5 | 2,95 |
|  |  | 6-10 | 3,00 |
|  |  | 11-15 | 3,08 |
|  |  | 16-20 | 3,17 |
|  |  | 21-25 | 3,26 |
|  |  | 26-30 | 3,36 |
|  |  | 31-35 | 3,46 |
|  |  | 36-40 | 3,56 |
|  |  | 41-45 | 3,66 |
|  |  | 46-50 | 3,77 |
| КО-431 | ЗІЛ-433362 | 1 | 1,91 |
|  | ЗІЛ-431412 | 2-5 | 1,96 |
|  | ЗІЛ-494560 | 6-10 | 2,01 |
|  | ЗІЛ-495710 | 11-15 | 2,07 |
|  |  | 16-20 | 2,13 |
|  |  | 21-25 | 2,18 |
|  |  | 26-30 | 2,25 |
|  |  | 31-35 | 2,31 |
|  |  | 36-40 | 2,38 |
| КО-432 | ЗІЛ-433371 | 1 | 2,25 |
| КО-436 | ЗІЛ-130 | 2-5 | 2,30 |
|  | ЗІЛ-433362 | 6-10 | 2,35 |
|  |  | 11-15 | 2,40 |
|  |  | 16-20 | 2,46 |
|  |  | 21-25 | 2,51 |
|  |  | 26-30 | 2,58 |
|  |  | 31-35 | 2,64 |
|  |  | 36-40 | 2,71 |
| КО-437 | КамАЗ-53215 | 1 | 2,95 |
|  | КамАЗ-43253 | 2-5 | 3,05 |
|  | МАЗ-533702 | 6-10 | 3,10 |
|  |  | 11-15 | 3,18 |
|  |  | 16-20 | 3,27 |
|  |  | 21-25 | 3,36 |
|  |  | 26-30 | 3,46 |
| КО-437 | КамАЗ-53215 | 31-35 | 3,56 |
|  | КамАЗ-43253 | 36-40 | 3,66 |
|  | МАЗ-533702 | 41-45 | 3,76 |
|  |  | 46-50 | 3,87 |
| КО-427 | КамАЗ-53213 | 1 | 3,25 |
|  | КамАЗ-53215 | 2-5 | 3,33 |
|  | КамАЗ-53229 | 6-10 | 3,42 |
|  | КамАЗ-43253 | 11-15 | 3,52 |
|  | МАЗ-5337 | 16-20 | 3,62 |
|  |  | 21-25 | 3,72 |
|  |  | 26-30 | 3,83 |
|  |  | 31-35 | 3,94 |
|  |  | 36-40 | 4,06 |
|  |  | 41-45 | 4,15 |
|  |  | 46-50 | 4,26 |
| Mercedes-Benz | МВ-1823 | 1 | 2,65 |
|  | МВ-25242 | 205 | 2,73 |
|  |  | 6-10 | 2,84 |
|  |  | 11-15 | 2,94 |
|  |  | 16-20 | 3,03 |
|  |  | 21-25 | 3,11 |
|  |  | 26-30 | 3,21 |
|  |  | 31-35 | 3,31 |
|  |  | 36-40 | 3,42 |
|  |  | 41-45 | 3,52 |
|  |  | 46-50 | 3,62 |
| Mercedes-Benz | МВ-2528 | 1 | 3,35 |
|  | МВ-3028 | 2-5 | 2,43 |
| FORD Cargo | FORD | 6-10 | 3,52 |
| MAN F-2001 | MAN F-2001 | 11-15 | 3,62 |
| Seddon Аtkinson |  | 16-20 | 3,72 |
|  |  | 21-25 | 3,82 |
|  |  | 26-30 | 3,93 |
|  |  | 31-35 | 4,04 |
|  |  | 36-40 | 4,16 |
|  |  | 41-45 | 4,25 |
|  |  | 46-50 | 4,36 |
|  |  | 51-55 | 4,47 |
|  |  | 56-60 | 4,58 |
|  |  | 61-65 | 4,69 |
|  |  | 66-70 | 4,80 |
| DAF 75290CF | DAF 75 | 1 | 2,95 |
| DAF 75250CF |  | 2-5 | 3,01 |
| DAF AG 75 PC |  | 6-10 | 3,07 |
| Renault-230 | Renault-230 | 11-15 | 3,13 |
|  |  | 16-20 | 3,18 |
|  |  | 21-25 | 3,25 |
|  |  | 26-30 | 3,31 |
|  |  | 31-35 | 3,38 |
|  |  | 36-40 | 3,47 |
|  |  | 41-45 | 3,56 |
|  |  | 46-50 | 3,65 |
| «КУМ» МСЗ-5 | Foton | 1 | 1,10 |
|  |  | 2-5 | 1,15 |
|  |  | 6-10 | 1,22 |
|  |  | 11-15 | 1,33 |
|  |  | 16-20 | 1,45 |
|  |  | 21-25 | 1,54 |
|  |  | 26-30 | 1,68 |
| «КУМ» МСЗ-8 | Foton | 1 | 1,15 |
| «КУМ» МСЗ-12 |  | 2-5 | 1,20 |
| «КУМ» МСЗ-14 |  | 6-10 | 1,35 |
|  |  | 11-15 | 1,48 |
|  |  | 16-20 | 1,57 |
|  |  | 21-25 | 1,72 |
|  |  | 26-30 | 1,96 |
|  |  | 31-35 | 2,09 |
|  |  | 36-40 | 2,28 |
| «КУМ» МСЗ-16 | Foton | 1 | 2,40 |
| «КУМ» МСЗ-18 |  | 2-5 | 3,37 |
| «КУМ» МСЗ-20 |  | 6-10 | 3,55 |
| «КУМ» МСЗ-22 |  | 11-15 | 3,66 |
|  |  | 16-20 | 3,77 |
|  |  | 21-25 | 3,89 |
|  |  | 26-30 | 3,97 |
|  |  | 31-35 | 4,05 |
|  |  | 36-40 | 4,16 |
|  |  | 41-45 | 4,27 |
|  |  | 46-50 | 4,38 |
|  |  | 51-55 | 4,49 |
|  |  | 56-60 | 4,58 |
|  |  | 61-65 | 4,71 |
|  |  | 66-70 | 4,85 |

10. Перевезення контейнерів з побутовими відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними) на контейнерних сміттєвозах.

10.1. Завантаження контейнерів з твердими відходами об’ємом до             1,1 м3 на сміттєвоз (таблиця 4).

Склад роботи:

доставляння порожнього контейнера до контейнерного майданчика;

роз’єднання захвату з контейнером;

знімання контейнера з гака підйомного крана;

з’єднування гака підйомного крана з перекидними платформами та роз’єднування під час розвантаження на об’єктах поводження з побутовими відходами;

розвантаження твердих відходів з контейнерів на об’єктах поводження з побутовими відходами;

закривання кришок контейнерів.

Професія: водій автотранспортного засобу, вантажник.

Таблиця 4

| Марка машини | Тип базового шасі | Кількість зупинок для повного завантаження сміттєвозу | Норма часу на завантаження одного сміттєвозу, машино-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М-30 | ГАЗ-53 | 1 | 0,751 |
|  |  | 2 | 0,786 |
|  |  | 3 | 0,819 |
|  |  | 4 | 0,860 |
|  |  | 5 | 0,895 |
|  |  | 6 | 0,932 |
|  |  | 7 | 0,972 |
|  |  | 8 | 1,010 |

10.2. Завантаження великогабаритних контейнерів з побутовими відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними) на контейнерний сміттєвоз (таблиця 5).

Склад роботи:

завантаження шляхом затягування контейнера з контейнерного майданчика на комплекс сміттєвозу;

самоскидне розвантаження побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних);

знімання порожнього контейнера і встановлення його на місце для наступного заповнення.

Професія: водій автотранспортного засобу.

Таблиця 5

| Марка машини | Тип базового шасі | Норма часу на завантаження одного комплексу сміттєвозу, машино-год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | у літній період | у зимовий період |
| КУБО-137 | МАЗ-5334 | 0,35 | 1,035 |
| КО-425 | ЗІЛ-431412 | 0,35 | 0,60 |
| МСК-257 | ГАЗ-53-14 | 0,35 | 0,60 |
| МСК-325 | ЗІЛ-431412 | 0,35 | 0,60 |

11. Навантаження побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) у транспортні сміттєвози та розвантаження на об’єктах поводження з побутовими відходами (таблиця 6).

Склад роботи:

встановлення транспортного сміттєвозу під навантаження побутовими  відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними) на перевантажувальних станціях;

механізоване навантаження побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) у кузов транспортного сміттєвозу;

механізоване розвантаження побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на об’єктах поводження з побутовими відходами.

Професія: водій автотранспортного засобу.

Таблиця 6

| Марка машини | Тип базового шасі | Тип шасі напівпричепа | Норма часу на завантаження одного сміттєвозу, машино-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТМ-199 | КамАЗ-5410 | ОдАЗ-5370 | 1,00 |
| ТМ-353 | КамАЗ-5412 | ОдАЗ-9385 | 1,25 |

12. Навантаження твердих відходів з контейнерів об’ємом до 0,24 м3 у кузовні сміттєвози з ручним навантаженням (таблиця 7).

Склад роботи:

встановлення сміттєвозу під навантаження;

керування спецобладнанням під час навантаження твердих відходів;

навантаження твердих  відходів з контейнерів об’ємом до 0,24 м3 у кузов сміттєвозу;

переїзд до наступного місця навантаження у межах до 1 км;

встановлення сміттєвозу під розвантаження;

розвантаження сміттєвозу.

Професії: водій автотранспортного засобу, вантажник.

Таблиця 7

| Марка машини, трактора | Тип базового шасі | Кількість зупинок для завантаження | Норма часу на завантаження одного сміттєвозу, машино-год., при місткості контейнерів (пакетів), м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,05 | 0,1 | 0,24 |
| 53М | ГАЗ-53А | до 30 | 2,35 | 1,63 | 1,15 |
| КО-433 (міnі) | FORLАND (фотон) | 31-40 | 2,65 | 1,93 | 1,45 |
|  |  | 41-50 | 2,95 | 2,23 | 1,75 |
|  |  | 51-60 | 3,25 | 2,53 | - |
|  |  | 61-70 | 3,55 | 2,83 | - |
|  |  | 71-80 | 3,85 | - | - |
|  |  | 81-90 | 4,15 | - | - |
|  |  | 91-100 | 4,45 | - | - |
|  |  | 101-110 | 4,75 | - | - |
| КО 413 | ГАЗ-3307 | до 30 | 2,52 | 1,75 | 1,28 |
| КО-413-3 | ГАЗ-3309 | 30-40 | 2,82 | 2,05 | 1,58 |
| КО-413-4 |  | 41-50 | 3,12 | 2,35 | 1,88 |
| КО 413-5 |  | 51-60 | 3,42 | 2,65 | 2,18 |
| КО 413-6 |  | 61-70 | 3,72 | 2,95 | - |
| КО-413-7 |  | 71-80 | 4,02 | 3,25 | - |
| КО-440 |  | 81-90 | 4,32 | - | - |
| КО-444 | ЗІЛ-43337 | 91-100 | 4,62 | - | - |
| КО-432 | МАЗ-43704 | 101-110 | 4,92 | - | - |
|  |  | 111-120 | 5,22 | - | - |
| МКТ-04 | ГАЗ-3307 | до 30 | 2,75 | 1,87 |  |
|  |  | 31-40 | 3,05 | 2,17 |  |
|  |  | 41-50 | 3,35 | 2,47 |  |
|  |  | 51-60 | 3,65 | 2,77 |  |
|  |  | 61-70 | 3,95 | 3,07 |  |
|  |  | 71-80 | 4,25 | 3,37 |  |
|  |  | 81-90 | 4,55 | - |  |
|  |  | 91-100 | 4,85 | - |  |
|  |  | 101-110 | 5,15 | - |  |
|  |  | 111-120 | 5,45 | - |  |
| МКЗ | ЗІЛ-433362 | до 30 | 3,21 | 2,18 | 1,47 |
|  |  | 31-40 | 3,51 | 2,48 | 1,77 |
|  |  | 41-50 | 3,81 | 2,78 | 2,07 |
|  |  | 51-60 | 4,11 | 3,08 | 2,37 |
|  |  | 61-70 | 4,41 | 3,38 | 2,67- |
|  |  | 71-80 | 4,71 | 3,68 | - |
|  |  | 81-90 | 5,01 | 3,98 | - |
|  |  | 91-100 | 5,31 | - | - |
|  |  | 101-110 | 5,61 | - | - |
|  |  | 111-120 | 5,91 | - | - |
|  |  | 121-130 | 6,21 | - | - |

13. Збирання і перевезення рідких відходів спеціально обладнаними транспортними засобами (таблиця 8).

Склад роботи:

встановлення машини під заповнення рідкими відходами;

керування механізмами під час заповнення цистерни;

переїзд до наступного місця заповнення рідкими відходами у межах               1 км;

встановлення машини під зливання рідких відходів;

керування механізмами під час зливання рідких відходів;

відкривання і закривання кришки вигребу;

переведення забірного рукава у робоче положення, відкривання шибера;

обмивання рукава, переведення його у транспортне положення;

відкривання шибера та укладання рукава на місце під час зливання рідких відходів (для КО-503 та АНМ-53);

очищення цистерни (у разі необхідності) та переведення рукава у транспортне положення.

Професії: водій автотранспортного засобу або тракторист.

Таблиця 8

| Марка машини, трактора | Тип базового шасі | Кількість зупинок для повного завантаження | Норма часу на одну машину, машино-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| АНМ-53 | ГАЗ-53А | 1 | 0,313 |
|  |  | 2 | 0,340 |
|  |  | 3 | 0,372 |
|  |  | 4 | 0,396 |
|  |  | 5 | 0,422 |
| КО-503, | ГАЗ-53 | 1 | 0,283 |
| КО-503Б, |  | 2 | 0,313 |
| КО-503В |  | 3 | 0,340 |
| УК-19 |  | 4 | 0,365 |
|  |  | 5 | 0,393 |
| КО-505 | КамАЗ-53213 | 1 | 0,458 |
| КО-505А | КамАЗ-53215 | 2 | 0,476 |
| (КО-503В-13) |  | 3 | 0,518 |
|  |  | 4 | 0,541 |
|  |  | 5 | 0,567 |
|  |  | 6 | 0,589 |
|  |  | 7 | 0,617 |
|  |  | 8 | 0,644 |
|  |  | 9 | 0,672 |
|  |  | 10 | 0,700 |
| КО-705 | Т-40 | 1 | 0,283 |
|  |  | 2 | 0,331 |

Директор Департаменту благоустрою,

комунального обслуговування та

міського електротранспорту                                                   О.П.Ігнатенко

Додаток до Норм часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів

Технічна характеристика машин і механізмів, що використовуються під час виконання робіт із збирання та перевезення побутових відходів

1. Сміттєвози кузовні з боковим механізованим завантаженням побутових відходів

| Показники | Марка машини (трактора) |
| --- | --- |
|  | КО-413 КО-413-3 КО-413-4 КО-413-6 КО-440-3 | КО-413-5 КО-413-7 | КО-415 КО-415 А | КО-424 | КО-426 | КО-426-01 | КО-431 КО-431-01 | КО- 431-02 | КО- 431-03 | КО- 429 | КО- 435 М | КО- 435 КО- 435 М | КО-435 КО- 435-01 КО- 435-01 М | КО- 440-4 | КО- 440-5 | КО- 449-30 |
| Тип базового шасі | ГАЗ-3307 ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 ГАЗ-3309 | КаМАЗ- 53213 КаМАЗ- 53215 | ЗІЛ-130 ЗІЛ-431412 | КаМАЗ- 43253 | МАЗ- 5337 | ЗІЛ- 433362 ЗІЛ- 433371 ЗІЛ- 494500 ЗІЛ-130 | ЗІЛ- 433371 ЗІЛ- 432921 ЗІЛ-130 | МАЗ- 437041 | ЗІЛ 1334Д4 | ЗІЛ- 431412 ЗІЛ- 433362 ЗІЛ-130 | ЗІЛ- 433362 ЗІЛ- 431412 ЗІЛ- 433371 ЗІЛ-130 | МАЗ- 5337 | ЗІЛ- 433362 | КаМАЗ- 53215 | МАЗ- 5337 |
| Об’єм кузова, м3 | 7,5 | 7,5 | 22,5 | 7,5 | 22,5 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 13,1 | 20,0 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 11,0 | 20,6 | 15,5 |
| Коефіцієнт ущільнення | 1,7-2 | 1,7-2 | 1,8-2 | 2 | 1,5-2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Маса побутових відходів, що завантажуються, кг | 3250 | 3250 | 9370 | 4700 | 5812,5 | 7100 | 5450 | 5300 | 4150 | 8100 | 4855 | 5300 | 7700 | 4500 | 4900 | 6550 |
| Маса спецобладнання, кг | 1950 | 2200 | 4130 | 1950 | 3860 | 3960 | 2045 | 2390 | 2150 | 3975 | 2045 | 2390 | 5920 | 2045 | 4100 | 4300 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продовження додатка |

2. Сміттєвози кузовні з заднім механізованим навантаженням побутових відходів

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | КО-432 | КО-432-01 | КО-435-02 | КО-436 | КО-437 | КО-437 | КО-437-50 | КО-427 КО-427-02 | КО-427-03 | КО-427-10 | КО-427-30 КО-427-32 КО-427-50 | КО-427-42 | КО-427-50 | КО-442 |
| Тип базового шасі | ЗІЛ-433371, ЗІЛ-432921, ЗІЛ-130 | МАЗ-437061 | МАЗ- 533702 | ЗІЛ-433362, ЗІЛ- 494500 | МАЗ- 533702 | КамАЗ- 53215 | КамАЗ- 43253 | КамАЗ- 53213 КамАЗ 53215 | КамАЗ- 53229 | ЗІЛ- 133Г42 | МАЗ- 5337 | МАЗ- 6303 | КамАЗ- 43253 | ЗІЛ-5301БО |
| Об’єм кузова, м3 | 10 | 12 | 17 | 10 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 17 | 4,4 |
| Коефіцієнт ущільнення | до 2,5 | до 4 | до 2 | 2 | до 4 | до 4 | до 4 | до 5 | до 6 | до 5 | до 5 | до 6 | 2,5 | до 2,5 |
| Маса побутових відходів, що навантажуються, кг | 4500 | 4250 | 6500 | 4350 | 7250 | 9650 | 7650 | 8250 | 10800 | 8325 | 6935 | 12000 | 7400 | 2200 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | КО-442-01 | КО-440-1 | КО-444 | Mercedes-Benz AXOR 1823 | Mercedes-Benz AXOR 2528 | Mercedes-Benz AXOR 3028 K | Mercedes-Benz 2524 L | Ford Сargo | Ford Сargo 1830 | MAN F-2001 | Seddon Atkinson | Seddon Atkinson | Seddon Atkinson | Steyr |
| Тип базового шасі | ЗІЛ- 5301БО | ГАЗ- 3307 | ЗІЛ- 433362, ЗІЛ-130 | Mercedes 1823 | Mercedes 2528 | Mercedes 3028 K | Mercedes 2524 L | FORD | FORD | MAN F-2001 | Seddon Atkinson | Seddon Atkinson | Seddon Atkinson | 19S24 Absetzer |
| Об’єм кузова, м3 | 4,8 | 7,5 | 12,2 | 16 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 20 | 13 | 14 | 20 | 21 |
| Коефіцієнт ущільнення | до 2,5 | до 2,5 | до 2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | до 3 | 3,75 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Маса побутових відходів, що навантажуються, кг | 2475 | 3100 | 4900 | 11600 | 14000 | 14000 | 13860 | 14000 | 7500 | 14000 | 8200 | 8800 | 12600 | 10500 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Продовження додатка

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | Volvo | Renault 230 | DAF AG 75 PC | DAF 75290CF | DAF 75250CF | Fap Famos | «КУМ» МСЗ-5 | «КУМ» МСЗ-8 | «КУМ» МСЗ-12 | «КУМ» МСЗ-14 | «КУМ» МСЗ-16 | «КУМ» МСЗ-18 | «КУМ» МСЗ-20 | «КУМ» МСЗ-22 |
| Тип базового шасі | FL-616 | Renault | DAF-75 | DAF-75 | DAF-75 | Fap Famos | FOTON | FOTON | FOTON | FOTON | FOTON | FOTON | FOTON | FOTON |
| Об’єм кузова, м3 | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 15 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Коефіцієнт ущільнення | 2,0 | 2,1 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Маса побутових відходів, що навантажуються, кг | 6250 | 7040 | 9830 | 11200 | 11200 | 5000 | 3300 | 5300 | 7990 | 9300 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Продовження додатка

3. Сміттєвози контейнерні

| Показники | Марка машини (трактора) |
| --- | --- |
|  | КУБО-137 | КО-425 | МСК-257 | МСК-325 |
| Тип базового шасі | МАЗ-5334, МАЗ-5337 | ЗІЛ-431412 | ГАЗ-53-14 | ЗІЛ-431412 |
| Місткість контейнера, м3: - закритого - відкритого | 16 | 12,5 7,5 | 8,5 | 12 |
| Маса побутових відходів, що перевозиться, кг: - у закритому - у відкритому | 6300 | 5145 5395 | 3100 | 5045 |
| Маса спеціального обладнання, кг | 2100 | 1850 | 1500 | 1950 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Сміттєвози транспортні

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | ТМ-199 | ТМ-353 | МКТ-110 |
| Тип базового шасі | КамАЗ-5410 | КамАЗ-54112 | МАЗ-54329 |
| Тип шасі напівпричепа | ОдА3-9370 | ОдАЗ-9385 | МАЗ-9397 |
| Корисна місткість кузова, м3 | 40 | 41 | 40,6 |
| Маса побутових відходів, що перевозиться, кг | 10400 | 16200 | 16500 |
| Маса спецобладнання, встановленого на шасі напівпричепа, кг | 5000 | 5500 | 6600 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 | 60 | 60 |

Продовження додатка

5. Кузовні сміттєвози з ручним навантаженням побутових відходів

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | КО 432 | КО 433-01 | КО 440 | КО 444 | КО 433 (міні) | 53М | КО-413-4 | КО-413-5 | КО-413-6 | КО- 413-7 | МКТ-04 | МК3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Без застосування накопичувальних бункерів, з механізованим розвантаженням |  |  |
| Тип базового шасі | МАЗ- 43704 | ГАЗ- 5312 ГАЗ- 3309 ГАЗ- 3307 | ГАЗ- 3309 | ЗІЛ-130 ЗІЛ- 433371 ЗІЛ 432921 | FORLAND (фотон) | ГАЗ-53А | ГАЗ-3307 ГАЗ-4301 | ГАЗ-3307 ГАЗ-4301 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 | ЗІЛ-433362 |
| Об’єм кузова, м3 | 12,0 | 8,0 | 7,5 | 12,5 | 6,0 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 10,0 |
| Коефіцієнт ущільнення | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,7-2 | 1,7-2 | 1,7-2 | 1,7-2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 |
| Кількість побутових відходів, що завантажуються у сміттєвоз, м3 | 24-26 | 14-16 | 13-15 | до 25 | 12 | 11 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 15-18 | 17-21 |
| Маса спецобладнання, кг | 3250 | 1720 | 3500 | 1800 | 1200 | 1900 | 1950 | 2200 | 1950 | 2200 | 2050 | 2150 |
| Вантажопідйомність маніпулятора, кг | 500 |  | 500 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 700 | 700 |
| Тривалість циклу завантаження рухливим бункером у кузов сміттєвозу, сек | Не більше 60 | - | - | Не більше 30 | - | - |
| Місткість рухливого бункера, м3 | 1,0 | - | 0,6 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 |

Примітка.

1. Збирання побутових відходів ручним завантаженням здійснюється у рухливий бункер сміттєвозів КО-413-4, КО-413-6. Розвантаження механізоване.

2. Сміттєвози КО-413-5, КО-413-7, МКГ-04, МКЗ  дозволяють здійснювати механізоване (із контейнерів) та ручне (у рухливий бункер) навантаження побутових відходів.

Продовження додатка

6. Спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення рідких відходів

| Показники | Марка машини |
| --- | --- |
|  | АНМ-53 | КО-503 | КО-503Б | КО-503В | КО-503В-9 | КО-505 | КО-505А (КО 503В-13) | КО-520 (КО503ІВ-3) | КО 523 (КО 503В-10) |
| Тип базового шасі | ГАЗ-53А | ГАЗ-53А ГАЗ-5314 | ГАЗ-5312 | ГАЗ-3307 ГАЗ-3309 | МАЗ-437041 | МАЗ-533702 КамАЗ-43253 | КамАЗ-53215 | ЗІЛ-433362 | МАЗ-533702 |
| Місткість цистерни корисна, м3 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 |
| Продуктивність насоса найбільша, м3/год | 40 | 240 | 240 | 240 | 360 | 310 | 310 | 240 | 360 |
| Глибина очищення вигребу найбільша, м | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| Маса спец обладнання, кг | 1200 | 950 | 950 | 1100 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 2500 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |