міністерство з питань

житлово-комунального господарства україни

__________________________________________________________________

# Н А К А З

| 05.06.09 | м. Київ | № | 166 |
| --- | --- | --- | --- |

| Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення норм часу з утримання пляжів |  |
| --- | --- |

### З метою розрахунку раціонального завантаження працівників при виконанні робіт з утримання пляжів

Н А К А З У Ю:

### Затвердити Методичні рекомендації для визначення норм часу з утримання пляжів, що додаються.

### Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій (О.П.Ігнатенко) надіслати цей наказ до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

### Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра О.Б.Лотоцького.

### Міністр							О.Ю. Кучеренко

# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказом Міністерства з питань

# житлово-комунального господарства України

від 05.06.2009 № 166

### Методичні рекомендації для визначення

# норм часу з утримання пляжів

# І Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації для визначення норм часу з утримання пляжів (далі – Методичні рекомендації) розроблені з метою розрахунку на підприємствах, які є виконавцями послуг з утримання пляжів, раціонального завантаження працівників при виконанні робіт з утримання пляжів, відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці у сфері благоустрою населених пунктів.

1.2. У цих Методичних рекомендаціях використано терміни у значенні, наведеному в Законі України "Про благоустрій населених пунктів".

1.3. Відповідно до ст. 86 Кодексу законів про працю України запровадження, заміна і перегляд норм праці провадиться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

1.4. Норми часу визначаються виходячи з нормальних умов праці відповідно до ст. 88 Кодексу законів про працю України.

1.5. Найменування професій і розряди працівників, які здійснюють роботи з утримання пляжів та для яких визначають норми часу, наведені у Класифікаторі професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.05 №375.

2. Визначення норм часу з утримання пляжів

2.1. Виходячи з практичного досвіду підприємств, що надають послуги з утримання пляжів розрізняють такі методи нормування часу:

на основі детального аналізу, здійснюваного на підприємстві, і проектування оптимального трудового процесу - аналітичний метод;

сумарно без детального аналізу і проектування оптимального трудового процесу, виходячи із статистичних даних про вироблення, витрати часу на виконання роботи за попередній період або експертних оцінок - сумарний метод (досвідчено-статистичний).

Сумарний метод тільки фіксує фактичні витрати праці і не сприяє рішенню задачі підвищення ефективності виробництва. Тому його застосування допустиме лише у виняткових випадках (під час нормування аварійних і дослідних робіт).

У разі використання аналітичного методу вводяться обґрунтовані норми, впровадження яких сприяє підвищенню продуктивності праці і в цілому ефективності виробництва.

Виходячи з вищевикладеного, для визначення норм часу з утримання пляжів рекомендується використовувати аналітичний метод.

2.2. У зв’язку з наявністю різних категорій пляжів загального користування, норми часу рекомендується визначати для усіх категорій пляжів загального користування, а саме:

І категорія - до 1 відвідувача;

ІІ категорія - від 1 до 5 відвідувачів;

Ш категорія - від 5 до 10 відвідувачів;

ІV категорія - від 10 до 20 відвідувачів;

V категорія - від 20 до 50 відвідувачів;

VІ категорія - понад 50 відвідувачів і всі пляжі курортних міст.

2.3. З метою врахування особливостей функціонування пляжів за сезонним характером норми часу рекомендується визначати для різних форм обслуговування пляжів (сезонної, постійної, виїзної), а також, за можливості, природно - кліматичних зон.

2.4. З метою урахування при визначенні норм часу усіх видів робіт, що виконуються під час утримання пляжів, рекомендується визначати норми часу як для ручних, так і для механізованих робіт (за умови їх виконання під час прибирання пляжів).

2.5. Для чіткого визначення норм часу з утримання пляжів, під час застосування аналітичного методу, роботи з утримання пляжів рекомендується поділяти на окремі операції і визначати для кожної операції свій склад робіт.

2.5.1. З урахуванням практичного досвіду підприємств, що надають послуги з утримання пляжів, рекомендований склад робіт з утримання пляжів передбачає:

а) промивання урн, в тому числі:

транспортування урн у встановлене для промивання місце;

промивання урн водою із застосуванням миючих засобів;

транспортування урн на місце;

б) дезінфекція контейнерів (очищення контейнерів від бруду і оброблення їх дезінфікуючим розчином);

в) підмітання та миття туалету, в тому числі:

миття з шланга або відра;

дезінфекція;

прибирання вигрібної ями;

транспортування сміття у встановлене місце;

миття стін і підлоги камер водою із застосуванням миючих засобів.

2.5.2. З урахуванням практичного досвіду підприємств, що надають послуги з утримання пляжів, рекомендований склад робіт з ремонту пляжного обладнання передбачає:

відновлення або заміна деталей пляжного обладнання, пошкоджених в процесі експлуатації;

профілактичний ремонт пляжного обладнання.

2.6. Для належної організації визначення часу на роботи з утримання пляжів усі методи виміру норм робочого часу рекомендується складати з таких основних етапів:

підготовка до вимірів часу, що витрачається на виконання роботи;

проведення вимірів часу, що витрачається на виконання роботи;

оброблення даних і розрахунок норм часу.

2.7. З метою отримання достовірних результатів вимірів часу, що витрачається на роботи з утримання пляжів, до підготовчих робіт рекомендується включати:

збір даних щодо обладнання, яке використовується для утримання пляжів (експлуатаційні характеристики тощо);

визначення переліку ручних і механізованих робіт, які виконуються під час утримання пляжів в населених пунктах;

підготовку приладів для вимірювання часу, бланків протоколів результатів вимірів часу на роботи з утримання пляжів (додатки 1-2).

2.8. Найпоширенішими на підприємствах способами проведення вимірів часу є: хронометраж і фотографія робочого часу. При цьому фактичні витрати часу рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів.

За допомогою хронометражу рекомендується визначати тривалість операцій, що повторюються. Основною його метою є виявлення найбільш оптимальних методів роботи і визначення відповідних ним норм часу. Хронометраж дозволяє оцінити організацію робочого місця, диференційовано вивчити структуру окремої операції і умови її виконання.

Таким чином, з метою виявлення оптимальних методів робіт з утримання пляжів і визначення відповідних ним норм часу, виміри часу, що витрачаються на роботи з утримання пляжів, рекомендується проводити хронометраж.

2.9. З метою врахування операцій, що не пов’язані безпосередньо з наданням послуг з утримання пляжів, але є невід'ємними при виконання зазначених робіт, під час визначення норм часу з утримання пляжів рекомендується проводити виміри витрат часу:

на підготовчо-завершальну роботу (отримання завдання і вказівок щодо виконання робіт, обслуговування робочого місця, час на перехід між об'єктами на пляжі на відстані до 200 м і час на переміщення обладнання на відстані до 60 м);

на час, необхідний для відпочинку та задоволення особистих потреб працюючих.

2.10. Для чіткого визначення кількості часу на кожну операцію з утримання пляжів рекомендується реєструвати тривалість кожної операції з утримання пляжів за показниками секундомірів. Отримані результати щодо тривалості кожної операції рекомендується заносити у протокол (додатки 1-2).

2.11. На підставі отриманих результатів хронометражу рекомендується проводити розрахунки норм часу з утримання пляжів, подаючи їх показники у людино-годинах на одиницю обсягу утримання пляжів.

Норму часу на ручні види робіт рекомендується розраховувати за формулою:

Hр = ОП  Кпз			(1);

де 	ОП – оперативний час, люд.-год;

Кпз – коефіцієнт, що враховує витрати часу на підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби та час перерв, які пов’язані з технологією і організацією робіт, відсоток до оперативного часу.

Норму часу на машині види робіт рекомендується розраховувати за формулою:

Hм=1/ (AKкч)			(2);

де  	A – погодинна теоретична продуктивність машини;

Kкч – коефіцієнт корисного часу машин.

Начальник Управління благоустрою,

комунального обслуговування  та

інженерного захисту територій                                             О.П.Ігнатенко

Додаток 1

### до Методичних рекомендацій

### для визначення норм часу

### з утримання пляжів

Зразок

ПРОТОКОЛ №

результатів вимірів часу, витраченого на ручні роботи з утримання пляжу

Категорія пляжу_________________________________________________

Дата та час проведення вимірів____________________________________

Місце знаходження пляжу________________________________________

Площа пляжу, га  _______________________________________________

Форма обслуговування пляжу_____________________________________

Орієнтовна кількість відвідувачів пляжу

- на день проведення вимірів__________________________________

- середня за сезон ___________________________________________

Рекреаційне навантаження на пляж (середньодобове відвідування на 1 га)__________________________________

Періодичність ручного прибирання___________________________________________________________________

| № п/п | Найменування операції | Час виконання операції (вимір 1) | Час виконання операції (вимір 2) | Час виконання операції (вимір 3) | Час виконання операції (вимір 4) | Час виконання операції (вимір 5) | Час виконання операції (вимір 6) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 2

### до Методичних рекомендацій

### для визначення норм часу

### з утримання пляжів

Зразок

ПРОТОКОЛ №

результатів вимірів часу, витраченого на механізовані роботи з утримання пляжу

Категорія пляжу_________________________________________________

Дата та час проведення вимірів____________________________________

Місце знаходження пляжу________________________________________

Площа пляжу, га  _______________________________________________

Орієнтовна кількість відвідувачів пляжу

- на день проведення вимірів_________________________________

- середня за сезон __________________________________________

Форма обслуговування пляжу_____________________________________

Рекреаційне навантаження на пляж (середньодобове відвідування на 1 га)__________________________________

Періодичність механізованого прибирання_____________________________________________________________

| № п/п | Найменування операції | Час виконання операції (вимір 1) | Час виконання операції (вимір 2) | Час виконання операції (вимір 3) | Час виконання операції (вимір 4) | Час виконання операції (вимір 5) | Час виконання операції (вимір 6) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |