міністерство будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства україни

_____________________________________________________________________________

# Н А К А З

10.01.06	                          		                                			№8

м. Київ

## Про затвердження Методики розроблення

оцінки впливу на навколишнє природне

середовище для об’єктів поводження з

твердими побутовими відходами

## Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.04 №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», з метою встановлення єдиних підходів до розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами

НАКАЗУЮ:

## 1. Затвердити Методику розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, що додається.

2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г.М.Семчука.

### Міністр								П.С.КАЧУР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства будівництва,

архітектури і житлово-комунального

господарства  України

від 10.01.06 №8

Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами

# 1. Загальні положення

1.1. Дана Методика встановлює порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище у складі проекту „Оцінки впливів на навколишнє середовище” (ОВНС), що додається до проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), а також основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

1.2. До об’єктів поводження з ТПВ відносять місця та об’єкти, що використовуються для збирання, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення ТПВ: сміттєсортувальні комплекси, сміттєперевантажувальні станції, сміттєпереробні заводи, сміттєспалювальні заводи, піролизні установки, полігони ТПВ.

1.3. Поняття, що використовуються у даній методиці вживаються у значеннях, які наведені в Законі України „Про відходи”, ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”, ДБН В 2.4-2-2005 „Полігони ТПВ. Основи проектування”.

1.4. Метою розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище об’єктів поводження з твердими побутовими відходами є визначення заходів, технологій та устаткування, що забезпечують дотримання сучасних екологічних та санітарних вимог, будівельних норм і правил.

1.5. Матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище надаються у складі робочого проекту під час розробки документації на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів поводження з твердими побутовими відходами  для оцінки державними санітарними органами та державною екологічною експертизою і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

1.6. Порядок підготовки, виконання, розгляду та затвердження проекту ОВНС, що включає розділи оцінки впливу планованої діяльності на природне, соціальне, техногенне середовища, має відповідати вимогам чинного ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”.

1.7. Під час розроблення матеріалів оцінки впливів на природне середовище для об’єктів поводження з ТПВ необхідно керуватися чинним екологічним законодавством, а також законодавством України в сфері поводження з відходами, міжнародними конвенціями та угодами, ратифікованими Україною, чинними державними будівельними, санітарними та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами й обмеженнями.

1.8. Згідно ДБН А.2.2-1-95 „Склад та зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель та споруд”, діяльність із збирання, перероблення, захоронення, знешкодження та утилізації усіх видів твердих побутових відходів належить до такої, що призводить до підвищеної екологічної небезпеки, тому розробка розділу ОВНС виконується в повному обсязі.

2. Структура і склад розділу “оцінка впливу на навколишнє природне середовище”

2.1. Розділ повинен містити наступні підрозділи:

-  характеристика території (майданчика) розміщення об’єкту поводження з ТПВ;

- характеристика об’єкту поводження з ТПВ;

- види та джерела впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище;

- оцінка впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище;

- заходи та технології щодо запобігання або зменшення негативного впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище;

- аварійні впливи,

- проти аварійні заходи;

- заява про екологічні наслідки діяльності.

### 2.2. Характеристика території (майданчика) розміщення об’єкту поводження з ТПВ

2.2.1.  Підрозділ має містити картографічні матеріали та пояснювальну записку.

До картографічного матеріалу додається викопіювання з плану населеного пункту з нанесенням території розміщення об’єкту поводження з ТПВ та меж можливого негативного впливу на навколишнє середовище.

Пояснювальна записка повинна містити наступні дані:

- стислий опис фізико-географічних умов,

- ландшафтну основу з даними щодо рельєфу місцевості, гідрографічної сітки, природних джерел, типа ґрунту, місць проявлення небезпечних геологічних процесів;

- опис водних об’єктів – водозаборів, контрольних створів, притоків, випусків стічних вод тощо;

- водозбірну площу з визначенням типу водозбору, типу поверхні, уклонів тощо;

- озеленення території та структура насаджень, сільськогосподарські території та вид їх використовування;

- зони санітарної охорони курортів, місця розміщення санаторіїв, будинків відпочинку, рекреаційні зони;

- дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду - заповідники, замовники, пам’ятники, території, що мають важливе природоохоронне значення, території охоронних зон вод та ґрунтів, культурно-історичні пам’ятники тощо;

- узагальнену характеристику флори і фауни;

- метеорологічні умови та кліматичну характеристику району з даними щодо рози вітрів (8-румбової), з врахуванням швидкості та повторюваності, середньої температури самого теплого та самого холодного місяців, абсолютного мінімуму та максимуму температури, середньорічної суми опадів, стислої характеристики типу клімату, середнього барометричного тиску, радіаційного фону;

- інформацію про межі території об’єкту та його санітарно-захисної зони;

- інформацію про межі зони житлової забудови;

- відомості щодо чинних або потенційних об’єктів забруднення навколишнього середовища (промислових підприємств тощо), розташованих в зоні впливу об’єкту поводження з ТПВ з характеристикою забруднень;

- схеми транспортних магістралей, адміністративних будівель та інших об’єктів, що можуть бути розташовані в межах санітарно-захисної зони.

На ділянці території, виділеної під об’єкт поводження з ТПВ, повинні бути виконані комплексні інженерні вишукування, які включають топо-геодезичну зйомку, геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, екологічні та санітарно-гігієнічні дослідження тощо, згідно з чинними державними будівельними, санітарними та екологічними нормами.

Можуть бути надані гідрогеологічна карта розташування об’єкту, гідрогеологічний розріз, інженерно-геологічний розріз зі стислою характеристикою основних типів порід (ґрунтів).

### 2.3. Характеристика об’єкту поводження з ТПВ

2.3.1. Підрозділ має містити стислу характеристику об’єкту поводження з ТПВ та ситуаційний план.

До характеристики об’єкта належать:

- дані про розміри майданчиків розташування об’єктів, площі  земельних угідь;

- основні технологічні цикли об’єкту поводження з ТПВ та клас його небезпеки;

- кількість та морфологічний склад ТПВ, що надходять на об’єкт;

- дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси;

- опис технологічних процесів, що застосовуються на об’єкті поводження з ТПВ з зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, у природне середовище;

- опис інженерних мереж і комунікацій, схем збирання, очищення і видалення шкідливих речовин, зокрема фільтрату та біогазу (якщо є в наявності);

- проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів забруднювачів;

- технології або джерела утворювання забруднень, їх характеристики,  напрямки їх дій на навколишнє середовище (в т.ч. водне, повітряне, геологічне середовище, ґрунти), хімічний склад газоподібних, рідких, твердих забруднювачів;

- проектні рішення щодо використання на об’єкті поводження з ТПВ устаткування для знешкодження чи деструкції забруднювачів, що утворюються в процесі діяльності, з описом його технологічних характеристик;

- оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій;

- перелік потенційних джерел впливів і можливі межі зони впливу на періоди будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

Ситуаційний план об’єкту поводження з ТПВ містить місця розташування технологічних об’єктів, адміністративних, транспортних, соціально-культурних об’єктів, джерел викидів в атмосферне повітря та скидів стічних вод, місць зберігання продукції, що можуть негативно впливати на природне середовище.

На план наносять межі санітарно-захисних зон об’єкту поводження з ТПВ, з зазначенням класу небезпеки об’єкту у відповідності до санітарної класифікації.

2.4. Види та джерела впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище

2.4.1. Під час  оцінки впливів на навколишнє природне середовище об’єктів поводження з ТПВ виділяються такі його компоненти:

- повітряне середовище;

- водне середовище;

- геологічне середовище та ґрунти;

- рослинний і тваринний світ.

Можливі напрямки впливу об’єктів поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище наведені у Додатку 1.

###### 2.4.2.  Повітряне середовище. До складу матеріалів підрозділу включаються:

- схема розміщення джерел викидів на об’єкті поводження з ТПВ;

- характеристика джерел викидів забруднюючих речовин від об’єкту поводження з ТПВ в атмосферу (стаціонарні, пересувні, площинні, точкові тощо) та їх габаритні розміри;

- характеристика викидів (організовані та неорганізовані, хімічний склад, фізичні властивості та концентрація забруднюючих речовин, класи небезпеки забруднювачів, потужність викиду, температура тощо);

- показники роботи газоочисних та пиловловлюючих установок (тип установки, розрахункова та фактична ступінь очистки тощо);

- сумарні викиди шкідливих речовин (перелік та кількість забруднюючих речовин, що надходять від різних джерел в атмосферу з урахуванням очищених на очисних установках, та таких, що не пройшли очистку);

- шкідливі фізичні впливи (дані існуючого фонового рівня шуму, розрахункові рівні шуму від об'єкта поводження з відходами, обґрунтування заходів щодо зменшення шуму).

Інформація може бути подана у вигляді таблиць або у графічному вигляді. Можливі варіанти таблиць наведені у Додатку 2.

Джерелами забруднення повітряного середовища може бути як технологічне обладнання об’єктів поводження з ТПВ, так і допоміжні споруди.

До технологічних викидів об’єктів поводження з ТПВ можна віднести біогаз, що утворюється при анаеробному розкладі органічної частини ТПВ на полігонах; викиди речовин з неприємним запахом (сірководню, аміаку, меркаптанів) на полігонах, сміттєсортувальних лініях та компостувальних заводах під час дозрівання компосту, забруднюючих речовин від устаткування для подрібнення та механічного сортування відходів, викиди недоочищених газів при спалюванні ТПВ на сміттєспалювальних установках тощо.

До викидів, що утворюються в допоміжних циклах можна віднести насамперед викиди від двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту на промислових площадках, а також при транспортуванні ТПВ; та викиди пилу під час пересипання будівельними та інертними промисловими відходами шарів ТПВ і викиди від згоряння палива у котельнях на полігонах.

До шкідливих фізичних факторів можна віднести, наприклад, шум від транспортних засобів та устаткування для подрібнення ТПВ на сміттєсортувальних  та компостувальних лініях тощо.

До аварійних викидів на об’єктах поводження з ТПВ, крім неочищених викидів з організованих джерел, обумовлених несправністю обладнання, можна віднести, наприклад, викиди від згоряння ТПВ на полігонах.

###### 2.4.3.  Водне середовище. Об’єкти поводження з ТПВ можуть бути джерелами надходження забруднюючих речовин у поверхневі та підземні води.

Основними чинниками  впливу на поверхневі водні об’єкти є організовані скиди забруднюючих речовин та поверхневий стік з території підприємства.

До складу матеріалів щодо джерел організованих скидів надаються:

- кількість випусків та лінійна схема їх розміщення;

- перелік нормованих речовин, що скидаються в водний об’єкт;

- максимальна середньогодинна витрата стічних вод;

- тип випуску;

- середні та максимальні концентрації нормованих речовин в стічних водах.

До складу матеріалів щодо поверхневого стоку від об’єкту поводження з ТПВ надаються:

- площа та довжина території вдовж поверхневого водного об’єкту , на якій формується поверхневий стік;

- схема розміщення різних функціональних зон території з визначенням їх площі;

- середньорічний рівень опадів;

- перелік та середні концентрації нормованих речовин, що містить поверхневий стік;

Інформація може бути подана у вигляді таблиць. Можливі варіанти таблиць наведені у Додатку 3.

До джерел впливу об’єкту на підземні води належать можливі джерела підтоплення території, а також джерела забруднення ґрунтових вод.

До складу матеріалів щодо джерел впливу на підземні води надаються:

- перелік та місце розташування об’єктів з підвищеною додатковою інфільтрацією (резервуари, очисні споруди, накопичувачі стічних вод, водорозподільні комунікації тощо).

Основним чинником впливу на водне середовище об’єктів поводження з ТПВ є фільтрат полігонів. Деяка кількість фільтрату утворюється при сортуванні та пресуванні ТПВ загального збору на сміттєперероблюючих заводах. Утворення забруднених стічних вод може відбуватися на сміттєспалювальних заводах під час мокрої очистки газів. На усіх об’єктах поводження з ТПВ йде також утворення господарсько-побутових стічних вод.

У розділі необхідно також надати дані щодо збору та відведення стічних вод, а також їх очищення на водоочисних спорудах.

Можливі варіанти таблиць наведені у Додатку 4.

###### 2.4.4. Геологічне середовище та ґрунти. Наводяться прогнозні дані щодо:

- можливості розвитку небезпечних геологічних процесів за рахунок зміни тривкості, водонасиченості ґрунтів, а також при зміні гідродинамічного режиму підземних вод;

- механічного порушення ґрунту внаслідок будівельних робіт;

- хімічного забруднення за рахунок надходження токсичних речовин зі стічними водами, твердими відходами тощо.

Основними об’єктами впливу на ґрунти є полігони ТПВ та місця тимчасового складування відходів.

У розділі необхідно навести дані щодо відповідності об’єкту, що проектується,  діючим будівельним нормам з урахуванням особливостей землекористування, наявності площ цінних сільськогосподарських угідь, хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення, вібрації, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників.

###### 2.4.5.  Рослинний і тваринний світ. У розділі можуть бути наведені дані щодо порушення існуючого стану рослинного та тваринного світу за рахунок забруднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища в результаті будівництва та експлуатації об’єктів поводження з ТПВ.

2.5. Оцінка впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище

2.5.1. Повітряне середовище. Оцінка впливу об’єкту поводження з ТПВ на атмосферне повітря проводиться наступним чином:

- наводиться характеристика викидів з основних джерел забруднення повітря;

- з врахуванням фонової концентрації та можливого ефекту сумації проводять розрахунок забруднення атмосфери викидами груп джерел з врахуванням сумації шкідливого впливу деяких речовин;

- складається таблиця значень ГДК (граничнодопустимих концентрацій) для кожної забруднюючої речовини в порівнянні з фактичними значеннями концентрацій;

- у випадку перевищення ГДК за окремими речовинами або групами речовин, що мають ефект сумації, проводиться розрахунок ГДВ (гранично-допустимих викидів) з використанням чинних методик та програмних засобів;

- проводиться уточнення меж санітарно-захисної зони, встановлених згідно з санітарною класифікацію ДСП № 173-96 „Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”.

Для кожного об’єкту, що є стаціонарним джерелом забруднення атмосферного повітря, встановлюють нормативи гранично-допустимих викидів (ГДВ). ГДВ встановлюють за умовою, що викиди забруднюючих речовин від конкретного джерела у сукупності з іншими джерелами не створюють приземну концентрацію, що перевищує ГДК за межами санітарно-захисної зони:

,

де:

С – концентрація речовини в приземному шарі від розрахункового джерела при збереженні нормативу ГДВ;

Сф – фонова концентрація речовини.

Розрахунок викидів від стаціонарних джерел забруднення може провадитися згідно з „Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86”. Ця методика дозволяє виконувати розрахунки розсіювання домішок, що надходять в атмосферу від точкових, лінійних, груп джерел, з урахуванням впливу рельєфу місцевості, визначати граничні концентрації забруднюючих речовин в двометровому шарі над поверхнею землі, а також вертикальний розподіл концентрацій.

Ступінь забруднення атмосферного повітря визначається найбільшим розрахунковим значенням концентрації, розрахованим для несприятливих метеорологічних умов та небезпечної швидкості вітру.

У разі  одночасної присутності в атмосферному повітрі декількох речовин, що володіють сумацією шкідливого впливу, розраховується сумарна концентрація в долях ГДК:

Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини у разі викидів з одиночного точкового джерела розраховується за формулою:

, мг/м3

де:

А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери;

М – маса шкідливої речовини, що надходить до атмосфери за одиницю часу, г/с;

F – коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин у повітрі;

m, n – коефіцієнти, що враховують умови виходу газової суміші з гирла джерела викиду;

Н – висота джерела викиду над поверхнею землі, м;

η –коефіцієнт рельєфу місцевості;

V1- об’ємні витрати газової суміші, м3/сек.;

ΔТ – різниця між температурою викиду та температурою навколишнього середовища, ºС.

Кількість викидів забруднюючих речовин від автотранспорту визначається за формулою:

, т/рік,

де:

Qi – кількість викидів забруднюючої речовини;

QT – кількість палива, що згоріло, т/рік;

Bi  - питома кількість викидів при спалюванні 1 т бензину чи дизельного палива.

Питомі викиди токсичних речовин залежать від потужності та типу двигуна, режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, технічного стану та ухилу дороги, якості палива.

Під час розрахунків різних варіантів збирання та вивезення ТПВ (зокрема в проектах схем санітарної очистки) необхідно визначати такий варіант, за яким викиди забруднюючих речовин від автотранспорту були б найменшими.

Під час розрахунків аварійних викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час згоряння ТПВ на полігонах, кількість забруднюючих речовин розраховується за формулою:

, т

де:

С – кількість забруднюючої речовини, т;

М - маса ТПВ, що згоріли на полігоні, т.

Маса ТПВ, що згоріли, приймається за даними керівництва полігону або розраховується множенням об’єму та розрахункової насипної маси ТПВ (0,25 т/м3). Об’єм ТПВ, що згоріли на полігоні, розраховується як різниця між ТПВ, що надійшли (за документацією) та ТПВ, що залишилися (уточнюється за допомогою вимірювань).

Vпі – питомий викид забруднюючої речовини, т/т ТПВ (визначається за довідковими даними). Приблизний склад викидів та питомі значення речовин наступні: тверді частинки -0,00125 т/т ТПВ, сірчистий ангідрид – 0,003 т/т ТПВ, окисли азоту – 0,005 т/т ТПВ, окис вуглецю – 0,025 т/т ТПВ, сажа – 0,000625 т/т ТПВ).

Приблизний склад біогазу, що утворюється при розкладенні ТПВ: метан - 40-60 %, двооксид вуглецю - 30-45 %, азот, сірководень, кисень, водень та ін. гази - 5-10%.

Прогнозування кількості біогазу, що виділяється, варто робити з урахуванням складу і властивостей ТПВ, місткості і терміну експлуатації полігона ТПВ, схеми і максимальної висоти складування ТПВ, гідрогеологічних умов ділянки складування ТПВ, рН  водної витяжки з ТПВ.

Розрахунок очікуваної кількості біогазу, що виділяється під час анаеробного розкладання 1 т депонованих ТПВ, рекомендується виконувати за формулою:

(2)

де

V р.б. - розрахункова кількість біогазу, м3;

Р ТПВ - загальна маса твердих побутових відходів, депонованих на полігоні ТПВ, кг;

К л.о. - вміст органіки, що легко розкладається,  в 1 т  відходів (К л. о. =  0,5-0,7);

Z - зольність органічної речовини (Z = 0,2-0,3);

К р - максимально можливий ступінь анаеробного розкладання органічної речовини за розрахунковий період (К р = 0,4-0,5).

2.5.2. Водне середовище. Оцінка впливу об’єкту поводження з ТПВ на водне середовище проводиться наступним чином:

- ступінь впливу об’єктів на поверхневі води оцінюється на основі прогнозних розрахунків вмісту нормованих показників, що надходять з організованих випусків стічних вод та поверхневого стоку з території, у контрольних створах згідно з чинними методиками;

- рівень впливу об’єкту на поверхневі води визначається шляхом зрівняння розрахункових показників якості води у контрольних створах з чинними нормами та фоновими значеннями забруднення;

- встановлюється наявність порушення норм якості води у контрольних створах з визначенням показників з максимальним перевищенням значень ГДК;

- встановлюються показники якості води з максимальним перевищенням фонового значення концентрації у контрольних створах;

- встановлюються показники якості води, показники яких у контрольних створах зменшились у порівнянні з фоновими концентраціями.

- ступінь впливу об’єкту на підземні води визначається шляхом прогнозних розрахунків підйому рівня ґрунтових вод та поширення забруднюючих речовин для періодів будівництва, експлуатації та після експлуатаційного періоду.

Відведення стічних вод в поверхневі водні об’єкти регламентується нормами граничнодопустимих скидів (ГДС), що встановлюють для кожного випуску. ГДС встановлюють з метою визначення необхідного ступеня очищення стічних вод, що скидаються в водні об’єкти, за умови дотримання нормативів екологічної безпеки водокористування, а також не погіршення фонового стану водного об’єкту.

ГДС для кожного показника якості води розраховується за формулою:

,

де:

СГДС – граничне-допустиме значення показника, г/м3;

Qст – максимальна годинна витрата стічних вод, м3/год.

Вихідними даними для розрахунку ГДС є тип водного об’єкту, розрахункове значення фонової концентрації, фактичні (проектні) показники концентрації забруднюючих речовин в стічних водах, встановлена максимальна годинна витрата стічних вод, місце розташування випуску тощо.

Поверхневий стік з території об’єктів поводження з ТПВ може формуватися під впливом комплексу природних факторів, насамперед, атмосферних опадів, випаровування, фільтрації, а також поливання території об’єкту.

Прогнозні розрахунки впливу неорганізованого поверхневого стоку визначаються за формулою:

,

де:

Qп – витрати поверхневого стоку;

Cп – концентрація речовини в поверхневому стоці;

L – довжина території вздовж водного об’єкту;

ω – площа поперечного перетину в водному потоці.

Об’єм атмосферних опадів (дощових та снігових вод) за рік розраховується за формулою:

, м3/рік

де:

ψ – коефіцієнт стоку дощових або снігових вод;

F – площа водозбірної території, га;

Н –  шар опадів за теплий або холодний період року відповідно, мм.

Об’єм води для поливання території розраховується за формулою:

, м3/рік

де:

m – витрати води на поливання одиниці площі; л/м2;

k – кількість поливань на рік;

Fm – площа території, га;

ψ – коефіцієнт стоку.

Сумарна річна кількість виносу речовин з поверхневим стоком розраховується за формулою:

, г/рік

де:

Wд,Wс,Wп – об’єми дощових, снігових вод та вод для поливання території;

Сд, Сс, Сп – концентрації забруднюючих речовин в дощових, снігових водах та водах для поливання території.

Основним чинником забруднення підземних вод на об’єктах поводження з ТПВ є фільтрат. Фільтрат необхідно збирати та відводити на очищення.

Для попередніх розрахунків  середньорічний об’єм фільтрату, що утворюється на полігоні ТПВ, можна визначити за формулою:

де:

- середньорічний об’єм атмосферних опадів;

- середньорічний об’єм поверхневих стоків;

- середньорічний об’єм вологи, що випаровується з поверхні відходів;

- середньорічний об’єм вологи, що випаровується з поверхні контрольно-регулюючих ставків, ставків-випарників;

- середньорічний об’єм вологи, що використовується для додаткового зволоження відходів;

- середньорічний об’єм вологи, що втрачається крізь захисний екран основи полігона ТПВ.

Метод чи спосіб очистки та знешкодження фільтрату визначається на основі проведення попереднього  аналізу його властивостей за такими параметрами:

- кількість фільтрату;

- кислотність (рН);

-електропровідність;

-ХПК, БПК5;

-концентрація аміаку, нітратів, нітритів, фенолу, хлоридів, сульфатів, ціанідів, у т.ч. – що легко вивільнюються;

- вміст загального азоту, фосфатів;

- концентрація важких металів;

- вміст вуглеводів та хлорвмісних речовин тощо.

2.5.3. Геологічне середовище та ґрунти. Оцінка впливу об’єкту поводження з ТПВ на геологічне середовище та ґрунти проводиться наступним чином:

- механічне порушення ґрунтів оцінюють площею родючих земель, зайнятих до початку будівництва зеленими насадженнями, сільськогосподарськими територіями, що були порушені під час будівництва, а також об’ємом знятого родючого шару ґрунту. Об’єм родючого шару оцінюють шляхом розрахунку на основі норм зняття шару ґрунту даного типу;

- вплив діючого об’єкту на хімічне забруднення ґрунтів оцінюють за результатами аналізу за  специфічними показниками;

- для речовин, що нормуються за значенням ГДК, оцінюють вплив за наявністю перевищення ГДК;

- для речовин з невизначеним значенням ГДК, оцінка ведеться порівнянням з фоновими концентраціями.

Оцінку загального рівня забруднення ґрунтів розраховують за  сумарним показником забруднення:

,

де:

n – кількість забруднюючих елементів;

Кс – коефіцієнт концентрації забруднювача в ґрунті, що визначається відношенням фактичної його концентрації до фонової.

2.5.4. Рослинний і тваринний світ. Оцінюється зміна стану флори та фауни за наступними показниками:

- стійкість та опір рослин до впливу токсичних речовин у повітрі;

- зменшення обсягів зелених насаджень (тимчасове або постійне) внаслідок вирубки або забруднення;

- зменшення або зникнення територій, що використовують в якості мисливських угідь, місць сезонного скупчення тварин (в тому числі цінних видів);

- дані щодо масової міграції тварин тощо.

2.6. Заходи та технології щодо запобігання або зменшення негативного впливу об’єкту поводження з ТПВ на навколишнє природне середовище

2.6.1.  До заходів щодо запобігання впливу забруднюючих речовин на повітряне середовище від об’єктів поводження з ТПВ можна віднести:

- використання газоочисного обладнання на сміттєспалювальних заводах, сміттєпереробних заводах тощо;

- дотримання технології складування відходів на полігонах ТПВ (в т.ч. - своєчасне ущільнення та пересипання відходів тощо);

- організація санітарно-захисних зон з урахуванням класу небезпеки об’єкту;

- архітектурно-планувальні заходи;

- заходи фітомеліорації з використанням типів зелених насаджень, що можуть поглинати різноманітні газові домішки;

- інженерно-організаційні заходи, до яких можна віднести організацію руху спецавтотранспорту таким чином, щоб викиди в повітря були мінімальними, а також збільшення димових труб стаціонарних джерел викидів для покращення розсіювання шкідливих домішок у повітрі.

2.6.2.  До заходів щодо запобігання впливу забруднюючих речовин на водне середовище від об’єктів поводження з ТПВ можна віднести:

- на полігоні ТПВ - заходи щодо зменшення кількості фільтрату (тимчасові протифільтраційні завіси, дамби, спеціальні схеми складування ТПВ); заходи щодо збору та відведення фільтрату (проектування дренажної системи), ставків для тимчасового зберігання фільтрату до його подачі на очисні споруди;

- на сміттєпереробних комплексах з сортуванням та компостуванням ТПВ – відведення фільтрату, що утворюється під час сортування та пресування ТПВ та очищення його на локальних очисних спорудах;

- на сміттєспалювальних заводах – відведення стічних вод після промивання газів на локальні очисні споруди.

2.6.3.  До заходів щодо запобігання впливу забруднюючих речовин на геологічне середовище та ґрунти  від об’єктів поводження з ТПВ можна віднести:

- на полігонах ТПВ – при проектуванні полігонів повинні бути виконані вимоги чинних будівельних норм у питаннях щодо характеристики ділянки розміщення полігону: особливості землекористування, наявності небезпечних інженерно-геологічних процесів, протифільтраційного екрану тощо, а також рекультивації земель після закриття полігонів ТПВ.

2.6.4.  До заходів щодо запобігання впливу забруднюючих речовин на рослинний та тваринний світ від об’єктів поводження з ТПВ можна віднести:

- організація будівельних робіт з мінімальним пошкодженням зелених насаджень за рахунок раціонального розміщення споруд та будинків тощо;

- перенесення популяцій рідких та цінних видів рослин на інші ділянки з подібними природними умовами;

- переселення популяцій тварин;

- влаштування огорожі за периметром об’єкту поводження з твердими побутовими відходами тощо.

Додаток 1

(довідковий)

Таблиця 1 - Орієнтовні напрямки шкідливого впливу об’єктів поводження з ТПВ на природне середовище

| Основні методи знешкодження | Продукти процесу знешкодження | Вплив на навколишнє середовище |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полігони твердих побутових відходів | Продукти неповного розпаду органічної речовини | Шкідливі гази, які мають неприємний запах, що забруднюють повітря і створюють небезпеку пожежі (CH4, NH3, H2S, CO, CO2, PH3). Фільтрат, що забруднює ґрунт і ґрунтові води (кількість бактерій кишкової групи складає до 34 тис. на 1 м3, загальне число бактерій 1,5 млн./м3). |
| Сміттєпереробні заводи з сортуванням та компостуванням ТПВ | Компост | Безпечний у санітарно-гігієнічному , гельмінтологічному і ентомологічному відношенні. |
|  | Залишок, що не компостується, після просіювання компосту (до 30% сміття, що надходить) | Знезаражена маса, що може забруднювати ґрунт інертними матеріалами: камінням, глинястими залишками, пластмасами і склом. |
|  | Газові викиди | Містять речовини з неприємним запахом (H2S, NH3, меркаптани тощо), що утворюються під час дозрівання компосту, а також під час перевантаження та сортування ТПВ, викиди пилу від устаткування для подрібнення ТПВ та механічного сортування відходів |
|  | Стічні води | Містять рідину з токсичними речовинами від зволоження компосту та фільтрат, що утворюється під час сортування та пресування ТПВ валового збору |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Сміттєспалювальні заводи | Газові викиди | Містять токсичні та шкідливі включення: діоксини, фурани, SO3, HCl, HF, NOx, CO та ін., а також летучу золу. |
|  | Вода від промивання газів (при мокрій очистці) | Містить наступні сполуки: альдегіди, хлориди, залізо та ін. |
|  | Шлак | Склад шлаку після спалювання – дрібнозернисті частки, що не згоріли (в тому числі органічні): метал, склобій, каміння та т.ін. |

Додаток 2

(довідковий)

Таблиця 2 - Параметри джерел викидів забруднюючих речовин від об’єктів поводження з ТПВ в атмосферу

| №№ | Найменування джерела викиду | Параметри джерела викиду | Характеристика викиду, що надходить до атмосферного повітря | Найменування забруднюючої речовини | Концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висота, м | Діаметр, м | Об’єм, м3/с | Швидкість, м/с | Температура, ºС |  |  | г/с | т/г |

Таблиця 3 - Характеристика забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу

| № | Найменування речовини | ГДК м.р., мг/м3 | Клас небезпеки речовини | Група сумації |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 4 – Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел (транспорту)

| Найменування виду палива | Витрати палива, т | Потужність викиду, пит.т/рік |
| --- | --- | --- |
| Бензин етилований |  |  |
| Бензин неетилований |  |  |
| Дизельне паливо |  |  |
| Газове паливо |  |  |
| Інші види палива |  |  |
| Загалом |  |  |

Додаток 3

(довідковий)

Таблиця 5 – Характеристика стічних вод за випусками

| Показники складу стічних вод | Фактична концентрація, мг/л | Фактичний скид, г/г | ГДС | Перевищення ГДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування (стічні води, скиди, дренажні) та її джерела, номер випуску, режим скиду, найменування приймальника води, максимальні витрати, м3/год. |
| БПКп |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |
| Завислі речовини |  |  |  |  |
| Мінералізація |  |  |  |  |
| Специфічні нормовані домішки |  |  |  |  |

Таблиця 6 – Характеристика показників стічної води  за випусками

| Показники стічної води | Затверджений норматив | Фактичне значення |
| --- | --- | --- |
| Плаваючи домішки |  |  |
| Забарвленість |  |  |
| Запах |  |  |
| Температура |  |  |
| Водневий показник (рН) |  |  |
| Токсичність |  |  |

Таблиця 7 – Характеристика джерел скидів

| Найменування джерела скиду | Найменування Нормованої речовини | Найменування локальних очисних споруд та метода очистки | Ефективність очистки | Надійшло в водний об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектна | Фактична | т/рік | Ум.т/рік |

Додаток 4

(довідковий)

Таблиця 8 – Характеристика гідрогеологічних умов та водоносних горизонтів

| Найменування водоносного горизонту | Літологічний склад водовмісних порід | Глибина залягання підземних вод | Гідродинамічний зв’язок водоносних горизонтів | Потужність, м | Підземний стік | Коефіцієнт фільтрації, м/доб | Водовіддача, д/од | Характеристика якості підземних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 9 – Характеристика впливу джерела забруднення на підземні води

| Об’єкт впливу | Межі впливу (географічний обсяг) | Тривалість впливу (короткостроковий, довгостроковий, постійний, періодичний, аварійний) | Вид та інтенсивність впливу |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 10 – Прогнозування стану підземних вод та рекомендовані заходи

| Об’єкт впливу | Прогнозування стану підземних вод | Рекомендовані заходи |
| --- | --- | --- |
|  | В період будівництва | В період експлуатації | В після експлуатаційний період | В період будівництва | В період експлуатації | В після експлуатаційний період |

Додаток 5

(довідковий)

Таблиця 11 – Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин в. атмосферному повітрі

| Найменування забруднюючої речовини | ГДК м.р., мг/м3 | ГДКс.д. |
| --- | --- | --- |
| Азоту двооксид | 0,085 | 0,04 |
| Азоту оксид | 0,4 | 0,06 |
| Ангідрид сірковий | 0,5 | 0,05 |
| Аміак | 0,2 | 0,04 |
| Бензапирен | - | 10-6 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Двооксид сірки | 0,5 | 0,5 |
| Завислі речовини | 0,5 | 0,15 |
| Метілмеркаптан | 9х10-6 |  |
| Сірководень | 0,008 |  |
| Сажа | 0,15 | 0,05 |
| Угарний газ | 5,0 | 3,0 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 |
| Формальдегід | 0,35 | 0,003 |
| Етилбензол | 0,02 | 0,02 |

Таблиця 12 – Санітарні норми допустимих концентрацій деяких речовин у ґрунтах

| Речовина | ГДК, мг/кг, з урахуванням фона | Лімітований показник |
| --- | --- | --- |
| Бензапирен | 0,02 | Загальносанітарний |
| Ртуть | 2,1 | Транслокаційний |
| Свинець | 32,0 | Загальносанітарний |
| Формальдегід | 7,0 |  |
| Хлорид калію | 560,0 | Водний |
| Хром | 0,05 | Загальносанітарний |
| Сіркові сполуки |  |  |
| Елементарна сірка | 160,0 | Загальносанітарний |
| Сірководень | 0,4 | Повітряний |
| Сірчана кислота | 160,0 | Загальносанітарний |

Таблиця 13 – Санітарні норми допустимих концентрацій деяких речовин у підземних водах

| Показники | ГДК, мг/л |
| --- | --- |
| Санітарно-хімічні показники |
| Аміачна група (NH3+NH4) | 2,0 |
| Сульфати | 250 |
| Хлориди | 250 |
| Залізо | 0,3 |
| Санітарно-бактеріологічні показники |
| Індекс ЛКП | 3 |
| Загальне мікробне число | 100 |

Таблиця 14 – Санітарні норми допустимих концентрацій деяких речовин у водних об’єктах

| Речовина | ГДК, мг/л | Лімітований показник |
| --- | --- | --- |
| Аміак | 0,05 | Токсикологічний |
| Амоній (NH4) | 0,5 | Токсикологічний |
| Бензол | 0,5 | Токсикологічний |
| Залізо | 0,05 | Токсикологічний |
| Кадмій | 0,01 | Токсикологічний |
| Калій | 50 | Санітарно-токсикологічний |
| Кальцій | 180 | Санітарно-токсикологічний |
| Метанол | 0,1 | Санітарно-токсикологічний |
| Магній | 50 | Токсикологічний |
| Ртуть | 0,0001 | Токсикологічний |
| Сірка | 10 | Токсикологічний |
| Феноли | 0,001 | Рибогосподарський |
| Нафтопродукти | 0,05 | Рибогосподарський |